## Slide 1
中性π中間子を用いたEMCAL検出器のエネルギー較正
宇宙史実習報告会
筑波大学 宇宙観測研究室 長崎岳人
2010/3/22

## Slide 2
outline
研究目的
イントロダクション
・日程
・QGP
・光子物理
・LHC
・ALICE
・EMCAL
解析手法
・エネルギー較正方法
結果
・較正値
・比較
まとめ

## Slide 3
研究目的
LHC-ALICE実験にインストールされているEMCAL検出器において、中性π中間子の質量を用いそのエネルギー較正を行う

## Slide 4: 宇宙史実習‐日程
出国：２０１０年３月４日（現地時間）
到着： 同日 （現地時間）
３/５ (金) アカウント作成
３/８ (月) プログラミング
３/９ (火)
３/１０ (水)
３/１１ (木)
３/１２ (金)
３/１３ (土)
３/１４ (日)
３/１５ (月) 解析 -ＡＴＬＡＳ見学
３/１６ (火)
３/１７ (水) -ＡＬＩＣＥ見学
３/１８ (木)
３/１９ (金)
３/２０ (土)
３/２１ (日)
３/２２ (月) 報告会
３/２３ (火) 帰国
The Dark Side of the Universe:
Dark Matter and Dark Energy
セミナー
ALICE RC weekly meeting
CERN Heavy Ion Forum
Mapping Dark Matter

## Slide 5
QGP (Quark-Gluon Plasma)
原子核を構成する陽子、中性子はクォークとグルーオンから構成
原子核が高エネルギー状態においてハドロン間の境界が薄く、
クォークが比較的自由に飛びまわれる状態
クォーク・グルーオンプラズマ
（宇宙初期、ビックバン後の数μｓでの状態）
ＱＧＰの物理を研究することで宇宙誕生や進化を解明する手がかり
ＱＧＰ生成の手段
加速器による重イオン衝突実験
高温・高密度化

## Slide 6: 光子物理
ＱＧＰにおける光子測定の重要性
■重イオン衝突実験
ＱＧＰの証拠：ジェット抑制
光子→非抑制
中性π中間子→抑制
□同一検出器による測定
直接的な比較
ジェット抑制の解明
ＥＭＣＡＬによる光子測定
“ＥＭＣＡＬのエネルギー較正が重要”

## Slide 7
LHC (Large Hadron Collider)
CERN(欧州原子核研究機構)で建造された衝突型円形加速器
円周：約2７km
最大衝突エネルギー
p-p衝突＠１４TeV
Pb-Pb衝突＠５.５TeV
実験施設
-ＣＭＳ
-ＡＴＬＡＳ
-ＡＬＩＣＥ
-ＬＨＣｂ
CERN

## Slide 8
ALICE （A Large Ion Collider Experiment ）
目的
・p-p衝突によるハドロン生成機構の解明
・重イオン同士の衝突により発生するQGP物理の解明
detecter
＜飛跡検出器＞
・ITS
・TPC
・TRD
＜粒子識別検出器＞
・ITS
・TPC
・TRD
・ＴＯＦ
・EMCAL
・PHOS
・ＨＭＰID

## Slide 9
EMCAL (Electro Magnetic CALorimeter)
鉛板とプラスティックシンチレータのサンドウィッチ型サンプリングEMCAL
方位角方向：80°～φ～190°，｜η｜＜60°
ＥＭＣＡＬ内に入射してくる光子・電子のエネルギーを測定
一列：１２ユニット
e+
e-
１モジュール：２４列
検出原理
1. 高エネルギー光子・電子が鉛板により電子シャワーを形成（対生成＋制動放射）
2. シンチレーター内の電子、陽電子がシンチレータ光を放射
3. APDにより光をシグナルに変換
4. シグナルよりエネルギーを導出（←ここを較正）

## Slide 10
解析手法-ⅰ
使用実験データ：p-p衝突＠９００GeＶ
（pass2 data）
ⅰ.入射した２光子を選択（基準粒子を i, 組み合わせる光子を j とする）
ⅱ.位置とエネルギーより、崩壊粒子のエネルギーを計算
ⅲ.π0付近の質量分布ピークをfitting（ダブルガウシアン）
ⅳ.各エネルギーにおいてπ0の質量でエネルギー較正
γ１
γ２
γ３
ＥＭＣＡＬ
＜それぞれのγ線の組み合わせを考える＞
π0中間子
質量：０.135GeV/c2 寿命：８.４×１０－１７ s
クォーク組成： π0中間子は98％の確率で二つのγに崩壊
θ

## Slide 11
解析手法-ⅱ
cut
Ｅｉ，Ｅｊ＞0.15GｅＶ （低エネルギー粒子を排除）
|(Ei-Ej)/(Ei+Ej)| < 0.7
（エネルギーが大きく異なる粒子の組み合わせを排除）
エネルギーによる場合わけ
Ｅｉを0.4ＧｅＶごとに分け、崩壊粒子のmassをヒストグラム化
Mass=√（２＊Ｅｉ＊Ｅｊ＊（１－cosθ））
Ｅi：粒子iのエネルギー
Ｅj：粒子jのエネルギー
Pt：粒子の運動量

## Slide 12: 結果-ⅰ
Pass2-data
Ｘ軸:EnergyAsyetry
Y軸：個数
Ｘ軸：Ｐｔ[ＧeＶ/C2]
Y軸：個数
EnergyAsymetry
全clusterのエネルギー分布

## Slide 13
結果-ⅱ
キャリブレーション前における各Ｅｉ値における崩壊粒子の質量分布
Ｅi≦0.4ＧeV
1.6<Ｅi≦2.0ＧeV
0.4<Ｅi≦0.8ＧeV
0.8<Ｅi≦1.2ＧeV
1.2<Ｅi≦1.6ＧeV
2.0<Ｅi≦2.4ＧeV
2.4<Ｅi≦2.8ＧeV
Ｘ軸：ｍ[ＧeＶ/C2]
Y軸：個数
2.8<Ei

## Slide 14
結果-ⅲ
Fitting結果
・π0massピークが低い
青：バックグラウンド
緑：π0
赤；足し合わせ

## Slide 15
キャリブレーション前
結果-ⅳ
fitting関数;
-0.00868x2+0.02652x+0.07975
実際の中性π中間子の質量は0.135ＧｅＶ程度
実際より低い値が導出されている
エネルギー較正を行う
（較正をかけるのは基準粒子 i ）

## Slide 16
結果-ⅴ
Fitting結果よりエネルギー較正を行った
・E i （基準粒子）のみにエネルギー較正

## Slide 17
結果-ⅵ
キャリブレーション無し
Eiのみにキャリブレーション

## Slide 18
まとめおよび課題
■EMCALにおいてπ0の質量を基準として導出されるエネルギー値の補正
■EMCALでのエネルギーの非線形成を較正する手法を確立
補正によりmass分布のπ０と思われるピークを0．1２ＧｅＶ程度まで補正できた。しかし各エネルギー（Ｅi）においてバラつが大きい。
理由
・統計量の不足
・ＥＭＣＡＬの１チャンネルごとの較正が不十分
今後の課題
・他の検出器を用いて、 π0意外の粒子の影響を排除
・よりEi値を細かく設定することでのfittingの向上
・この過程を繰り返し行い、π0のピークが0.135ＧｅＶ程度になるまで補正を行う

## Slide 19
おわり

## Slide 20
TPCTrack Quality Cut・・・refit,クラスター数80、
Select Minimum Bias Trigger
Z vertex cut・・・20cm

## Slide 21
結果
Ｅi,Ej

## Slide 22
結果-ⅴ
Ei,Ejの両方にキャリブレーション

## Slide 23
結果-ⅶ
キャリブレーション無し
Ei,Ejにキャリブレーション
Ejのみにキャリブレーション

## Slide 24
結果
全粒子のmass分布の比較
キャリブレーション無し
Ei,Ejにキャリブレーション
Eiのみにキャリブレーション

## Slide 25
結果-ⅶ
キャリブレーション無し
Ei,Ejにキャリブレーション
Eiのみにキャリブレーション

## Slide 26
結果
崩壊粒子のmass分布
Cut無し
Cut有り
Ｘ軸：Ｐｔ[ＧeＶ/C2]
Y軸：個数
Ｘ軸：Ｐｔ[ＧeＶ/C2]
Y軸：個数

## Slide 27
結果
全粒子のmass分布の比較
キャリブレーション無し
Eiのみにキャリブレーション
Ｘ軸：Ｐｔ[ＧeＶ/C2]
Y軸：個数
Ｘ軸：Ｐｔ[ＧeＶ/C2]
Y軸：個数