## Slide 1: 宇宙史拠点実習中間発表@CERN EMCal Track Matching
2010/7/21
数理物質研究科M1
高エネルギー原子核実験研究室
窪田晋太郎

## Slide 2: 目次
LHC-ALICE実験
  ALICE検出器
EMCal
Track Matching
  Track Matchingの方法
  Track Matching
  クラスターによるカット
今後の課題

## Slide 3: LHC-ALICE実験
LHC
  直径27kmの衝突型円形加速器
  陽子を7TeVまで加速して衝突させることで重心系で最大14TeVの衝突エネルギーが得られる
ALICE実験
  鉛・鉛原子核衝突実験によって高温・高密度の状態を作り出し、クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)の物性を解明する。

## Slide 4: ALICE検出器

## Slide 5: EMCal
EMCal
  鉛・シンチレータからなるサンプリング型電磁カロリメータ
  高エネルギーの粒子を測定する
  5kGの磁場中で運転するためアバランシェフォトダイオード(APD)によってデータを読み出す
  6cm*6cmのセル単位に分かれており、数ミリ程度の位置分解能が得られる
  現在-0.7<Eta<0.7, 80<Phi<120を覆っている

## Slide 6: Track Matching
Track Matching
  ALICEの検出器群から得られた粒子のTrackをEMCalのクラスターと結びつける
  Track MatchingをすることによってEMCalの正確なジオメトリを得ることができる
  ジオメトリを較正するためには精度のよいTrack Matchingをする必要がある
※クラスター
  粒子がEMCalにエネルギーを落とした位置を示すまとまり
Track
Cluster
×
×
○

## Slide 7: Track Matchingの方法
クラスターの位置情報を元にTrackをクラスターの半径までExtrapolateする
ExtrapolateしたTrackの位置をクラスターの位置と比較し、一番近かったTrackとMatchingする
左図はExtrapolateしたTrackのx-y-z分布
EMCalにクラスターが存在するイベントのTrackのみを描いている

## Slide 8: Track Matching
なにもカットをかけていないdphi vs pT、deta vs pT
ほとんどノイズに埋もれているがTrack Matchingできていると思われる線が見えている
赤：正電荷
青：負電荷
Dphi vs pT
Deta vs pT

## Slide 9: クラスターによるカット
クラスターの位置情報を見てみるとバッドチャンネルによっていくつかクラスターが偏っている部分がある
図：クラスターのEta-Phi分布

## Slide 10: クラスターによるカット
偏っている部分のクラスターをカットした
図：カット後のクラスターのPhi-Eta分布

## Slide 11: クラスターによるカット
クラスターによるカットを行ったあとのdphi vs pT, deta vs pT
かなりノイズが減ったがEtaの図をみるとまだまだカットで減らせそうである
Dphi vs pT
Deta vs pT
赤：正電荷
青：負電荷

## Slide 12: Track Matching
なにもカットをかけていないdphi vs pT、deta vs pT
赤：正電荷
青：負電荷
Dphi vs pT
Deta vs pT

## Slide 13: 今後の課題
更にTrack Matchingの精度を上げるためにTrackのカット、pTのカットを検討する
残差の位置依存性やスーパーモジュールによる違いなどを見てみる
最終的には位置の残差からEMCalのジオメトリの較正を行う

## Slide 16
cphi:1.4114 ceta:-0.381278
cx:69.5317 cy:432.516 cz:-171.103
clusterR:438.07
iCluster:1 iTrack:0 emcpos:418.699,-116.199,-189.628
iCluster:1 iTrack:1 emcpos:232.326,369.665,283.617
iCluster:1 iTrack:2 emcpos:323.497,-293.163,-180.193
iCluster:1 iTrack:3 emcpos:-269.164,338.755,-328.127
iCluster:1 iTrack:4 emcpos:359.201,-242.878,-233.396
iCluster:1 iTrack:5 emcpos:-184.337,-393.181,189.966
iCluster:1 iTrack:6 emcpos:396.364,-178.51,-36.4944
iCluster:1 iTrack:7 emcpos:-216.225,-381.575,-504.559
iCluster:1 iTrack:8 emcpos:433.235,-33.7623,-42.4475
…
iCluster:1 iTrack:138 emcpos:342.907,-264.735,-567.469
mintphi:1.45627 minteta:-0.290033 mindphi:0.0448746 mindeta:0.0912447
←クラスターの位置情報
←Extrapolationした
Trackの位置情報
↓一番クラスターに近かったTrack