## Slide 1: PHENIX実験における 陽子・陽子衝突トリガーカウンターのための Photon Conversion Rejector の設計
目次
  PCR の設置目的
  テストビーム実験
  シミュレーションによる考察
  まとめ
筑波大学第一学群
自然学類物理学専攻
S970384 団村絢子
指導教官 三明康郎
Notes: PHENIX実験における陽子・陽子衝突トリガーカウンタのためのPhotonConversionRejectorの設計という題で発表を始めます。

## Slide 2: Photon Conversion Rejector の設置目的
重イオン衝突は複雑な反応過程である
  原子核原子核衝突と陽子陽子衝突の 系統的比較が必要
陽子陽子衝突では粒子の収量が少ないため原子核原子核衝突で使われるトリガーカウンターが使えない
  スタートカウンタとしてT0カウンターが必要
π0の崩壊による光子がT０で対生成し、 バックグラウンドとなる。
  Photon Conversion Rejector (PCR) を設置
RICH
TEC, PC3
DC, PC1
EMCal
TOF
BBC
TOF
BBC
原子核原子核衝突（２０００年夏～）
陽子陽子衝突（２００１年秋～）
T0


e+ e

Notes: PHENIXの
原子核衝突実験では系統的比較のために陽子衝突実験が行われます。
陽子衝突は粒子の収量が少ないのでトリガーカウンタとしてBBCが使えません。
そこでTOF用のスタートカウンタとしてT0カウンタが設置されます。
ところがT0を設置することでπ0の崩壊からくるγが電子対生成し、バックグラウンド源となります。
これを排除するためにPCRを設置します。

## Slide 3: Photon Conversion Rejectorの働きと性能


1
3
2
T0
PCR
RICH
 | ＠PCR | ＠T0
 | E-loss | E-loss
 | Non!! | Pair-Pro
 | Pair-Pro | E-loss
T0のADC分布で排除
PCR∩T0トリガーで排除
PCRの厚さ；荷電粒子収集効率がポイント
Notes: Pp衝突で生じるΦとπ0から崩壊する電子やγ線はPCRとT0内で表のように反応する。
T0で対生成する電子はPCRとT0の∩をとることで排除できる。
ところが、PCRでのPairProによる信号は区別する事ができない。
対生成の確率は厚さで決まるからPCRの厚さを、荷電粒子の収集効率を落とさない程度に薄くしなければならない。

## Slide 4: 本研究の流れ
シミュレーション
GEANTを用いて PCRの厚さに対する 荷電粒子の収集効率 を計算。
実験
PMTのADC-光電子 数較正表の作成
２GeV/c の ビーム でサンプルをテスト
厚さに対する
光電子数
設定
パラメータ
Notes: 本研究ではPCRの厚さを見積もる。その方法としてサンプルを用いた実験から得られたパラメータをシミュレーションにくみこみ。
PCRの光収集効率から厚さをみつもる。

## Slide 5: PMTのADC-光電子数較正表
原理
  PMTの光電面において光電子数はPoisson分布になる。
  平均値ｍ,分散σより
方法
  トリガーをレーザーとし、ND-filterで光子数を調整しながらADC分布を測定
Notes: 後の実験パラメータを較正するに当たりADC－Npe較正表を作りました。
光電面で光電子数はポアッソン分布になるから、ADC分布の平均と分散からこのようなあたいがえられる。
レーザートリガーをもちいて測定を行ったところ、右の図の直線が得られた。

## Slide 6: テストビーム実験のセットアップ
PCRサンプル
PCR：T0の形状から、長さ100cm、厚さ2cm以下 ⇒PMTに届くまでの光の減衰が問題 ⇒WLS-fiberを用いて光を効率よく伝達
π－（２GeV/c）
PMT
WLS-fiber （BCF-92）
Plastic Schintillator
(BC 404,BC408)

## Slide 7: テストビーム実験の結果
シンチレーターとWLS-fiber の波長領域のマッチング （サンプルの厚さ0.3ｃｍ）
BC404/BC408=1.3
ADC値の減衰
  X軸方向に b = 178.4[cm] で減衰
  シンチレータのみでの減衰長は約 30[cm]
  WLS-fiberをいれることで減衰をお さえることができる。
X

## Slide 8: テスト実験から得られたパラメータと収集効率
光電子数の決定
  較正表から換算
検出光電子数しきい値の決定
収集効率  の決定
厚さ | BC408 | BC404
0.6cm | 10±1 | 13±1
ADC,TDC cut は
厚さ | 0.3cm | 0.6cm
 | 84.37％ ±0.15 | 99.25％ ±0.13

## Slide 9: 実験パラメータのGEANTへのくみこみ
ビームとPCRの配置
PCRでのエネルギー損失からPMTで検出される光電子数分布を作成
  PCRでのエネルギー損失を光電子数<Npe>に変換
  ポアッソン分布となるように光電子数を変換
  光電子数が検出しきい値Npe >3 となる事象をカウント
相互作用
  対生成・対消滅
  コンプトン散乱
  光電効果
  ハドロンの崩壊
  ２次粒子生成
  多重散乱
2GeV/c  ビーム
シンチレータ
BC404
KEK実験と同じセットアップにおいてPCRの厚さに応じた収集効率を計算

## Slide 10: GEANTシミュレーションの結果
実験とシミュレーションから得られた光電子数の形がほぼ一致した
  光電子数の較正は大きく違わない
検出光電子数しきい値に応じて収集効率が飽和する厚さが変わる
  光電子数のしきい値1個のとき厚さ0.3cmで飽和 PCRの厚さは少なくとも0.3cm

## Slide 11: まとめ
PHENIX実験における陽子陽子衝突ではトリガーカウンターとしてT0カウンターが使われる
T0カウンターは内部でγ線による電子対を生成し後方の検出器に影響を与える
この影響を排除する目的で設置されるPCRは荷電粒子を十分に検出できるほど厚く、また内部でγ線による対生成が起こらないほど薄いものが望ましい
実験とシミュレーションの結果、荷電粒子収集効率が飽和し始める厚さは 0.3cm であった
荷電粒子の収集効率のみを考慮する場合、PCRの厚さとして 少なくとも0.3cmの厚さが必要である。

## Slide 12: 今後の課題
PCR内でのγ線の対生成によって生じるノイズを無視せずに厚さを最適化する。
PHENIX実験におけるあらゆるSignal,Noiseを考慮して、実際的なPCRの厚さを見積もる