## Slide 1: 高エネルギー陽子ビームのための高時間分解能 チェレンコフビームカウンターの開発
第一学群 自然学類
学籍番号 ９７０３４０
氏名 坂井真吾
指導教官 三明康郎
江角晋一

## Slide 2: なぜ高時間分解能が必要か？
粒子の識別精度
飛行時間測定器の時間分解能による
衝突後の状態を正確に理解するためには精度のよい粒子識別が重要！
粒子を識別することにより衝突後の状態を知る
ことができる
飛行時間測定器（TOF）
ビームカウンターの高時間分解能化が必要
本研究では陽子ビーム用の高時間分解能ビームカウンターの開発をおこなった。
Notes: 多くの粒子が生成される
飛行時間測定器（TOF）で識別する
粒子の識別精
飛行時間測定器の時間分解能による
本研究では陽子ビーム用の高時間分解能ビームカウンターの開発をおこなった。
衝突実験では
衝突後の状態を正確に理解するためには精度のよい粒子識別が重要！
粒子を識別することにより衝突後の状態を知ることができる
ビームカウンターの高時間分解能化が必要
本研究では陽子ビーム用の高時間分解能カウンターの開発をおこなった。

## Slide 3: 高時間分解能をえるために
ビームカウンター
シンチレーションカウンター・・・時間分解能４０～５０ｐｓ
チェレンコフカウンター・・・時間分解能３０ｐｓ（ｓｐｓ重イオン衝突）
チェレンコフ光
シンチレーション光
θ
放射方向・・・指向性
放射方向・・・等方的
発光時間・・・ps
発光時間・・・ns
光子数・・・少ない
光子数・・・多い
チェレンコフ光を用いる問題点
チェレンコフ光を集光する的確な光学系が必要
光電子増倍管への到達時間にばらつきが少ない。
光を一点に集光し光電子増倍管に入射する。
その他カウンターに要求されること
Notes: ビームカウンター
チェレンコフカウンター
シンチレーションカウンター
時間分解能
シンチレーション光
Θ
放射方向・・・指向性
放射方向・・・当方的
発光時間・・・ps
発光時間・・・ns
光子数・・・少ない
光子数・・・多い
チェレンコフ光を用いる問題点
チェレンコフ光を集光する的確な光学系が必要
集光率を高める必要がある
光電子増倍管への到達時間にばらつきが少ない。
光を一点に集光し光電子増倍管に入射する。
その他

## Slide 4: カウンターの構造
放物線の性質を利用
「軸に平行に入射した光は焦点に集光される」
θ
θ
「焦点が原点にある放物線をチェレンコフ光の放射角だけ
原点で回転させる」
光電子増倍管（ＴＴＳ＝３７０ｐｓ）
アルミ箔
遮光テープ
屈折率＝１．５
２２ｃｍ
全反射１０ｃｍ
伝搬時間の差・・・１０（ｐｓ）
２GeV/cパイオンビーム
Notes: 放物線の性質を利用
「軸に平行に入射した光は焦点に集光される」
放射方向の指向性に注目
Θ
「焦点が原点にある放物線をチェレンコフ光の放射角だけ原点で回転させる」
チェレンコフ光を一点に集光することができる
集光率をあげるため媒体内でチェレンコフ光を反射させるため媒体の形状にこの考えを適用

## Slide 5: 予測
光電子数
時間分解能
１３．７（ｐｓ）
１０００
２０００
３０００
％
光子数（個）
波長（nm）
Notes: 光電子贈倍管
集光率をあげるため媒体内で反射
２２ｃｍ
TTS・・・３７０ｐｓ
光電子数
１０ｃｍ・・・全反射
波長感度領域・・・350~650nm
屈折率１．５
アルミ
到達時間・・・1.14ns
到達時間・・・1.13ns
２GeV／cのパイオンビーム
全反射領域
その他
時間分解能
１３．７（ｐｓ）

## Slide 6: 実験のセットアップ
２本のスタートカウンター
ディファイニグカウンター
2GeV/cパイオンビーム
ST1、ST２、CRKのTDC分布
CRKのADC分布
を測定

## Slide 7: ADC分布
ペデスタル
光電面からの光電子
ディファイニングあり
ディファイニングなし
イベント数
ＡＤＣ（ｃｈ）
Notes: ペデスタル
光電面からの光電子

## Slide 8: ADCとTDCの関係
ディファイニングカウンター １つ
ディファイニングカウンター ２つ
ADC(ｃｈ)
TDC(ｃｈ)
相関関係がない

## Slide 9: 光電子数の見積もり
１０００
２０００
５００
１０００
光電子数（個）
ADC(ch)
光電子数・・・５９０±５６（個）
Notes: ADCの測定の平均値μと光子数Ｎ
今回実験に用いた光電子増倍管のADCと光電子数の関係
測定の手順）１．光電子増倍管に電圧を２０００Ｖ～３２４０Ｖまで２００Ｖおきにかけ
そのときのADCを測定
２．グラフと比較６２０±５６（個）
光電子数・・・６５０±５６

## Slide 10: 時間分解能の評価
解析方法）スタートカウンター（ＳＴ）とチェレンコフカウンター（ｃｒｋ）の相関関係
からチェレンコフカウンターの時間分解能を測定
１４．９±１．３（ps）
ST1-ST2
ST1-CRK
ST2-CRK
(1)３つのカウンターの関係から時間分解能を求める
（２）２つのスタートカウンターの平均とチェレンコフカウンターの関係から時間分解能を求める
１８．６±１．２（ｐｓ）
（ＳＴ１・・・４４．３±０．８ｐｓ
ＳＴ２・・・４４．１±０．８ｐｓ）
Notes: 解析方法）スタートカウンターとチェレンコフカウンターの相関関係
からチェレンコフカウンターの時間分解能を測定
結果）１４．９±１．３

## Slide 11: まとめ
今後の方針
。
媒体をガラス（300nm~）にかえる。
波長感度領域がひろい光電子増倍管をもちいる
屈折率のたかい媒体をもちいる
測定 光電子数 ５９０±５６（個）
時間分解能 １６．８±２．０ （ｐｓ）
予測 光電子数 ７３０（個）
時間分解能 １３．８（ｐｓ）
時間分解能（ｐｓ）
光子数（個）
今後の方針） 透過率のたかい媒体を用いて高時間分解能化をすすめる
と同時に小型化もすすめる。
Notes: 本研究で試作したチェレンコフカウンターの時間分解能
さらなる高時間分解能を得るために
TTSのもっとよい光電子増倍管を使用する
波長領域の広い光電子増倍管を使用する
カウンターの波長感度領域（エネルギー領域）をひろげる。
媒体をガラス（300nm~）にかえる。
波長感度領域がひろい光電子増倍管をもちいる
屈折率のたかい媒体をもちいる