## Slide 1: 相対論的重イオン衝突実験 PHENIXにおける Aerogel Cherenkov Counterの シミュレーションによる評価
筑波大学 第一学群 自然学類 物理学専攻
９８０３５５ 高木 敏志
指導教官 ： 江角 晋一
目次
１、QGPとPHENIX実験
２、本研究の動機とその目的
３、シミュレーションの結果
４、まとめ
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 1

## Slide 2: ＱＧＰとＰＨＥＮＩＸ実験
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 2
衝突
ビックバン直後、宇宙創生の初期に
クオーク・グルーオン・プラズマ（QGP）
が存在していたと推定
相対論的重イオン加速器RHICにおける
核子あたり１００GeVの金・金衝突実験ではQGPの生成が期待されている
QGP
ＰＨＥＮＩＸ実験の目的
QGP生成のシグナルを検出すること！！
PHENIX検出器

## Slide 3: 本研究の動機とその目的
QGP生成のシグナルとして 『高横運動量粒子生成の抑制』 がPHENIX実験で観測され、粒子の種類による違いが注目
飛行時間測定器（ToF）とRICHによる高横運動量領域でのハドロン識別には限界がある
Aerogel Cherenkov Counter
（ACC）を付加することで
識別できる運動量領域を広
げることが可能になる
ACC個々の性能は別途評価を
行っているが、PHENIX実験
におけるACCの動作環境等を
評価することも重要
本研究の目的は、ACCを組み込んだPHENIX検出器における核子あたり100GeVの金・金衝突実験を計算機上に再現し、ACCの動作環境等を評価することである。
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 3

## Slide 4: Ａｅｒｏｇｅｌ とは？
・ 固体でありながら限りなく空気に近い物質
・ 密度は約４０mg/cm3という低密度性
・ 非常にもろく、加工性は良くない
・ 屈折率は極めて小さいく（１．００６～１．０７）、表面のにはほとんど周りの物は映らない
・ 光の吸収はないが、散乱効果（Rayleigh散乱）が著しい
Aerogelの光学的性質
光の波長λと吸収長λａｂｓ 、散乱長λｓｃｔの依存性
λａｂｓ ∝ λ２ 、 λｓｃｔ ∝ λ４
本研究では、実験によって求められた結果から
・λ＝４１５ｎｍのとき、λａｂｓ＝２０ｃｍ
・λ＝４１５ｎｍのとき、λｓｃｔ＝３ｃｍ
とし、そしてこれらを満たすような吸収長λａｂｓ
及び散乱長λｓｃｔと光の波長λの間の比例定数
を求めた。
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 4

## Slide 5: 計算機上に再現したＰＨＥＮＩＸ検出器
このように敷き詰められたACCがWest Armのθ=90°付近、ビーム軸から450cm付近の所に配置されている。
本研究では、以下のように配置
17個
17個
ビーム軸方向
Ｘ
Ｙ
Ｚ
PHENIX検出器
ACCのSPEC
大きさ ： １２cm×１２cm×１２cm
屈折率： １．０１５
ＰＭＴ ： ３インチ
East Arm
West Arm
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 5

## Slide 6: Aerogel中での光の伝播の計算方法
シミュレーションコードGEANTでは、Cherenkov放射は計算されない。
Cherenkov放射とAerogel中での光の伝播を再現するようなプログラムを作成
Aerogel中での光の伝播の様子（光子の軌跡）
計算では以下のようなことを考慮
Ⅰ. Cherenkov光数の波長分布（∝１/λ２）、波長の範囲は３００nm～６５０nm
Ⅱ. Aerogel中での吸収長、散乱長の波長依存性
Ⅲ.散乱方向は空間的に一様になるように決定
Ⅳ.ACCにおける壁の反射は乱反射とし、そこでの吸収はないとした
～Cherenkov放射～
物質中を通過する荷電粒子の速度が、その物質中での光の速度を超えると粒子の飛跡に沿って物質が発する弱い光のこと
Cherenkov放射の様子
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 6

## Slide 7: ACCのｒｅｓｐｏｎｓｅ
Photoelectron数と入射ビームの位置依存性
・
・
・
・
・
・
ビーム
ｚ
ｙ
本研究において再現したACCにπ中間子、Ｋ中間子、陽子を運動量を変化させながら1粒子ずつ入射した結果
以上のような入射ビームの位置依存性や入射ビームの種類、運動量によるresponseの違いを持ったACCをPHENIX検出器に組み込み、シミュレーションをおこなった。
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 7

## Slide 8: ACCの占有率
1イベントあたり、photoelectronが観測された（光った）ACCの数
ACCは計２８９個あるので、占有率は５％程度である。
核子あたり１００GeVの金・金衝突において１イベントあたりに光ったACCの数はバックグランドも含めて１４個程度である。
ACCを光らせるような運動量の荷電粒子が同じACCに入射する確率は５％である
ACCには、Cherenkov光を発するような荷電粒子が同時に複数入射しない程度の大きさが求められており、５％という結果は十分。
1イベントあたり、荷電粒子のHitしたACCと光ったACCの分布
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 8

## Slide 9: バックグランドの評価
Background source
ACCのバックグランド
ほとんどが低エネルギーの電子・陽電子
Drift Chamber等によるTrackingやRICHによる電子の識別によって、その９割以上が排除することができる
一個のCounterに荷電粒子が同時に複数入射することにより粒子識別できなくなることがある
バックグランドの影響
その確率は２０％程度である。
PHENIX検出器において、他の検出器からの情報を組み合わせることで、それを１０％程度に抑えることができる。
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 9

## Slide 10: ACCのEfficiency
ACCのEfficiency （no cut）
バックグランド等の影響により、π中間子、K中間子、陽子が通過したCounterにおいて光ることのない運動量領域であってもCounterが光ることがある
その確率は１０％以下である
ACC中での荷電粒子のpath lengthが十分長いというcutを加えた
ACCのefficiency（検出効率）は良くなった
ACCのEfficiency （path length>１０cm）
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 10

## Slide 11: まとめ
・ 核子あたり１００GeVの金・金衝突において、１２cm× １２cm× １２cmの大きさのACCをθ＝９０°付近、ビーム軸から４５０cm付近のところに縦１７個、横１７個の計２８９個を敷き詰めたとき、バックグランドも含めて、その占有率は５％程度であった。
・ バックグランドは、そのほとんどが低エネルギーの電子であり、Drift Chamber等によるTracking、RICHによる電子の識別で９割以上が排除可能である。
・ PHENIX検出器において1個のACC（ １２cm× １２cm× １２cm ）に複数の荷電粒子が通過することで粒子識別ができなくなる可能性は１０％程度である。
・ ACCのefficiencyは、Counter中のpath lengthによるcutをいれることでほぼ１００％を達成できる。
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 11

## Slide 12: 今後に向けて
・ ACCから得られた実験データをより正確に再現するようなプログラムを作成する。
・ PHENIX実験において最適となるようなACCが最適となるような個々の大きさと形状、その配置の仕方をシミュレーションにより見積もる。また、運動量及びPhotoelectron数の閾値の評価をおこなう。
・ ACCの動作環境だけでなく、ACCを付加することでPHENIX検出器によって識別できる運動量領域がどの程度広がるのか、評価をおこなう。
・ PHENIX検出器におけるACCの形状として散乱光型と透過光型のどちらが有効であるか、評価をおこなう。
平成１３年度卒業論文 高エネルギー原子核実験グループ 高木 敏志 12