## Slide 1: RHIC-PHENIX実験のための Aerogel Cherenkov Counterの 性能評価と光学シミュレーション
・Inst. of Physics, Univ. of Tsukuba
Satoshi Takagi, Yasuo Miake, Shinichi Esumi, Sumio Kato, Hiroshi Tsuruoka, Shingo Sakai, Hiroshi Masui, Yoshiaki Kuroki, Masahiro Konno, Maya Shimomura, Shigeto Kaminaga
・High Energy Lab, JINR, Dubna
S.V.Afanasiev, V.P.Ladyguine, A.G.Litvinenko, A.I.Malakhov, V.F.Peressedov, L.S.Zolin
目次 | 
１．目的 | ２．KEKテスト実験
３．光学シミュレーション | ４．まとめ

## Slide 2: １－１．目的
0
0
2
pT (GeV/c)
4
1
2
RAA
Phys. Rev Lett. 88 , 022301 (14/Jan/2001)
RHIC-PHENIX実験の目的
クォーク・グルーオン・プラズマ（QGP）生成の多種多様なシグナルを観測すること
高横運動量粒子生成の抑制が観測
粒子の種類によるその違いが注目される
ハドロン識別能力向上が求められている

## Slide 3: １－２．π・ K・ p Separation
 |  | π/ K Separation | K / p Separation
TOF | σ～ 100ps | ０～２．５ | ０～５
RICH | n = 1.00044 | ５～１７ | １７～
ACC | n ～ 1.01 | １～５ | ５～９
TOF，RICHに加えてACC（index ～ 1.01）
を組み合わせることで、π/ K / p の識別を
約１０GeV/c まで行うことが可能になる。

## Slide 4: １－３．プロトタイプの設計
Ⅰ. BELLE TYPE
・ 散乱光を捕らえることが可能
Ⅱ．INTEGRATION SPHERE
・ 粒子の入射位置依存性をなくすため、後ろに 空間を設けた。
Aerogel
PMT
PMT
BEAM
Aerogel
PMT
PMT
BEAM
Air
KEK B-factory BELLE実験で使用されている
ACCを参考にしてこれらプロトタイプを設計
チェレンコフ光強度の強い短波長領域 では光の散乱効果が激しいため
12cm
12cm
12cm
12cm
12cm

## Slide 5: １－４．RHIC-PHENIXに向けて
Ⅰ．BELLE TYPE
Ⅱ．INTEGRATION SPHERE 1
Ⅲ．INTEGRATION SPHERE 2
WEST ARMのPC2と PC3の間にInstall予定
or
or
BEAM軸方向
BEAM軸方向
BEAM軸方向

## Slide 6: ２－１．KEKテスト実験（T496，T514）
ACC
ＳＴ１
ＤＥＦ１
ＡＣＣ
ＤＥＦ２
ＶＥＴＯ
ＳＴ３
ＳＴ２
ＥＭＣａｌ
０ｃｍ
３８６．５ｃｍ
４８１ｃｍ
４９２ｃｍ
５５０ｃｍ
実験の目的
・ プロトタイプの基本的な性能の評価
・ 最終的なＡＣＣのデザインを決定するための データ収集と解析
実験のセットアップ
・ 入射ビーム ： ２ＧｅＶ/ｃのπビーム
・ＴＯＦ ： ＳＴ１、ＳＴ２、ＳＴ３ を用いて測定
・ トリガー ： ＳＴ１ ∩ ＳＴ３ ∩ ＤＥＦ１ ∩ ＤＥＦ２ ∩ ＶＥＴＯ
・ ビーム位置 ： １ｃｍ×１ｃｍの大きさのＤＥＦ１，ＤＥＦ２ を用いて決定
テスト実験の様子 ＫＥＫ－ＰＳ Ｔ１ビームライン
ＢＥＡＭ

## Slide 7: ２－２．解析結果（１） ～入射位置依存性～
～BELLE TYPE～
・入射位置依存性を持つ （指数関数的な振るまい）
・ACC1，ACC2は対称的
・♯ of P.E. ≧ ２２
特徴
ACC1
ACC2
Aerogel
2GeV/c BEAM
・
・
Reflector :Goretex
・
・

## Slide 8: ２－３．解析結果（２） ～入射位置依存性～
～INTEGRATION SPHERE～
・入射位置によらない一様性
・ACC1，ACC2は、ほぼ等しい
・ ♯ of P.E. ≧ １８
特徴
Aerogel
ACC1
2GeV/c BEAM
Air
・
・
Reflector :Goretex
ACC2
～FORWARD～
・
・

## Slide 9: ２－４．解析結果（３） ～入射位置依存性～
～INTEGRATION SPHERE～
・入射位置によらない一様性
・ACC1,ACC2は、ほぼ等しい
・ ♯ of P.E. ≧ １５
・ FORWARDに比べ１０～２０％ 集光量が減る
特徴
Reflector :Goretex
～BACKWARD～
Aerogel
ACC1
2GeV/c BEAM
Air
ACC2
・
・
・
・
・

## Slide 10: ２－５．解析結果（４） ～反射材の寄与～
BELLE TYPE の中心位置での集光量で比較
Reflector | p.e.数 | Attenuation Length （ｃｍ）
Goretex | 11.75 | 6.50±0.25
Lumirror | 10.20 | 6.91±0.40
Tetratex | 9.78 | 6.25±0.37
Tyvek（Double） | 9.11 | 5.76±0.22
AluminizedMylar | 5.34 | 4.36±0.17
BlackPaper | 2.03 | 2.60±0.14
反射材の寄与が大変大きい！！

## Slide 11: ２－６．解析結果（５） ～Novosibirsk VS Matsushita～
比較
１．位置依存性に大きな違い
Attenuation Length はNovosibirskの方 が長い
２．Index=1.017に規格化すると、その集光 量に差がある
反射材にGORETEXを使用
発生光子数の波長分布はindexによらないと仮定
 | Index | Attenuation Length(cm) | 特徴
Novosibirsk | 1.0077 | 27.31±5.13 | 吸湿性
Matsushita | 1.017 | 6.50±0.25 | 疎水性
NovosibirskはMatsushita に比べて透明度が高い
BELLE TYPE による比較

## Slide 12: ３－１．光学シミュレーション
シミュレーションで考慮したこと
１．Cherenkov光子数の波長分布（∝１/λ２）
２．Aerogelの吸収長λabs 、散乱長λsctの 波長依存性 ⇒λsct∝ λ４ ，λabs∝ λ２
３．反射材の反射率の波長依存性
４．壁での反射は乱反射
５．PMTの量子効率
６．Aerogel中での散乱方向は空間的に一様
Cherenkov放射とAerogel中での光の伝播を再現するようなプログラムを作成
・・・
λａｂｓ
λｓｃｔ
BEAM
Cherenkov放射の様子

## Slide 13: ３－２．実験との比較 ～入射位置依存性～
集光量，位置依存性ともに実験データをほぼ再現
吸収長，散乱長等のパラメータは同じ
BELLE TYPE
INTEGRATION SPHERE
～FORWARD～
～BACKWARD～

## Slide 14: ４－１．まとめと展望
RHIC-PHENIX実験のためのAerogel Cherenkov Counter（ACC） のプロトタイプを作成し、その性能評価をKEK-PSにおいて行った。
２つのプロトタイプは、共に十分な集光量を得ることができた。 ・ BELLE TYPE ≧ ２２ p.e. ・ INTEGRATION SPHERE（FORWARD） ≧ １８ p.e. ・ INTEGRATION SPHERE（BACKWARD） ≧ １５ p.e.
ACCの集光量は、そのAerogelの種類や反射材の寄与が大変大きい。
ACCのOptical Monte Carlo Simulationを別途行い、その結果、実験デー タとほぼ同じ結果を得ることが出来た。
今後に向けて
Install に向けて、ACCの形状や配置の仕方を決定し、その評価を行う。
まとめ