## Slide 1: LHC-ALICE実験のための 遷移輻射検出器の性能評価
筑波大学
数理物質科学研究科 物理学専攻
高エネルギー原子核研究室
佐野 正人
概要
研究目的
CERN-PSでのテスト実験
  セットアップ
  Likelihood Methodによる粒子識別能力の結果
  Neural Network
  Neural Network 設定
  結果及び２DLQとの比較
まとめ

## Slide 2: 研究目的
重イオン衝突実験における電子測定
  J/ψ粒子の生成抑制効果
    クォークやグルーオンが自由に動き回れるQGP相では、カラー電荷のDebye Screening効果によって、J/ψ粒子が束縛状態を作ることが出来ず、J/ψ粒子の生成が抑制される。
  ⇒ J/ψをプローブとしたQGP物性の理解。
  J/ψ→ee+ (B.R. 6.02%) に崩壊。
    電子を確実に識別し、測定することが、もともと収量の少ないJ/ψ粒子を精度よく測定するために重要である。
研究目的
  電子識別を目的の一つとした検出器である遷移輻射検出器（TRD）の電子パイオン識別能力について評価する。特に、前講演のLikelihood での結果を受けて、本講演ではNeural Networkを用いてTRDの識別能力を評価し、Likelihood Methodによる結果と比較する。

## Slide 3: テスト実験 @ CERN-PS
ALICEへ実際にインストールされる実機版TRDのテスト
CERN-PSにおけるテストビームライン：T10
2007年11月1日～13日
Beam:
  粒子： e 、πー
  運動量：1.0, 2.0, 4.0, 6.0GeV
ガスチェレンコフ検出器 ＆
鉛グラス電磁カロリメータ ：粒子識別
シリコンストリップ検出器
：ビーム位置の測定
Beam
e
π
φ=10°
θ=16°

## Slide 4: PID Method Likelihood Method (LQ, LQX, 2DLQ)
各時間領域でのエネルギー損失を用いた粒子識別法。
Likelihoodは以下の式により定義。
・・・・・・
積分、規格化
積分、規格化
・・・・・・
赤：電子
青：π粒子

## Slide 5: PID Method Likelihood Method (LQ, LQX, 2DLQ) : 結果
粒子識別能力
  ⇒Likelihood分布において、電子に対するefficiency が90%である時の、
  π粒子のefficiency （mis-pidの確率）によって評価。
赤：電子
青：π粒子
運動量：４GeV (6layers)
LQ(6layer) ⇒ 6.5 %
LQX（6layer） ⇒ 5.9 %
2DLQ (6layer) ⇒ 5.3 %

## Slide 6: PID Method Neural Network
Neural Network
  定式化の困難なパターン認識の問題に有効である。
  あるクラス（本研究ではe or π）からの複数の入力情報に対して、重み付け計算を行い、シグモイド関数によって、それぞれのクラスに区別する。この際、望ましい出力が得られるように重みを更新する。
  中間層を入れることで、入力情報の内部情報を構成することが出来る。
電子の
（もしくはパイオン）
特徴を持った情報
TR photonの有無
エネルギー損失の大きさ
及び時間依存性
・・・
・・・・・・
中間層
出力層
電子である確率
(0~1)
π粒子である確率
(0~1)
入力層
シグモイド関数

## Slide 7: PID Method Neural Network
テスト用
データの入力
テスト用データ
に対する
出力を求める
テスト
学習用データ
に対する
出力を求める
結合荷重を更新
出力の誤差を求める
学習用
データの入力
学習
全event =学習用+テスト用
5000event
入力層
中間層
出力層
・・・
電子の
（もしくはパイオン）
特徴を持った情報
・・・・・・
電子である確率
(0~1)
π粒子である確率
(0~1)
×10000cycle
5000event
×10000cycle
テスト用データによる
PID能力の評価
勾配法による重みの更新

## Slide 8: PID Method Neural Network : ネットワーク構成、設定
・・・
・・・・・・
入力層
中間層
出力層
各時間での波高（エネルギー損失）を入力とする:30ノード
電子である確率
(0~1)
赤：電子
青：π粒子
π粒子である確率
(0~1)
・・・・・
a: 学習率⇒学習の速度を表す
b: モーメンタム⇒誤差の収束を
早めることが出来る。
入力情報：各時間での波高（エネルギー損失）⇒入力層30ノード
実験で使用したFlash ADCのサンプリングレート：10MHz(0.1μsec)、測定時間3μsec
⇒TRDからの情報量(波高及び時間情報)を最大限使用
中間層：1層、61ノード
学習率：学習回数に対する誤差推移から、安定に収束するように0.01とした。
⇒PID能力のパラメータ依存性については次講演（高原氏）において報告される。

## Slide 9: PID Method Neural Network : 学習
学習回数を重ねることで、検出効率は上がり、誤差は小さくなるが、どちらもある程度の学習以降はほぼ一定となる。
赤：電子
青：π粒子
L>0.5の粒子を電子
L<0.5の粒子をπ粒子
とした時の、それぞれの粒子の検出効率
Neural Network 出力の平均誤差

## Slide 10: PID Method Neural Network : 結果
粒子識別能力
  ⇒Likelihood 分布において電子に対するefficiency が90%である時の、
  π粒子のefficiency （mis-pidの確率）によって評価。
赤：電子
青：π粒子
運動量４GeV

## Slide 11: 2DLQ vs Neural Network
2DLQでは正しく識別できなかったイベントに対しても、
Neural Networkによる識別が可能であった。
一方、どちらの方法によっても識別できなかったイベントが存在する。特に、π粒子に関して、L=1付近のイベントはTRDでの粒子識別能力に大きく影響する。
For pion
For electron
運動量４GeV

## Slide 12: PID Method : Neural Network : 結果
運動量４GeV In 6layers …
2DLQ Method ⇒5.2%
Neural Network Method ⇒2.4%

## Slide 13: Summary
CERN-PSの二次テストビームラインT10において、実際にALICEにインストールされるTRDのテストを行い、この実験の結果から、TRDの電子パイオン識別能力をNeural Networkを用いた方法により評価し、Likelihood Method(LQ、LQX、2DLQ)による結果と比較した。
その結果、Neural Networkを用いた方法は、2DLQにおいて識別不可能であったイベントに対しても粒子識別できており、Likelihood Methodよりも高い電子パイオン識別能力を示した。
4GeV: 5.2%(2DLQ)⇒2.4%(Neural Network)
一方、Likelihood Method及び、Neural Networkによっても識別不可能であったイベントが存在し、特にL=1付近のπ粒子は、TRDによる電子π粒子識別に大きく影響する。
⇒Double track やδ- rayの影響が考えられる。
今後、これらの効果が、どの程度影響するのか、シミュレーションによる評価が必要である。

## Slide 14: Back up

## Slide 15: QGPと高エネルギー重イオン衝突実験
クォークグルーオンプラズマ：QGP
・・・高温高密度において達成する未知の物質状態
通常では強い相互作用により核子内に
閉じ込められているクォークやグルーオンが
比較的大きな体積内を自由に飛び回る状態
高エネルギー重イオン衝突実験による再現
自然界では Big Bang後、数μ秒の初期宇宙
中性子星の内部に存在
Notes: 今回のSummerStudentとしてのテーマもそうですが、Photonの測定はこういった実験において活発に研究されているテーマの一つである。

## Slide 16: ALICE:A Large Ion Collider Experiment
目的：QGPの生成とその性質の理解
CERN－LHC加速器
  PbPb衝突 pp衝突
TRD：電子識別及び荷電粒子の飛跡再構成を主な目的とした検出器。
  18supermodule
  1supermodule=6layer×5stack=30chamber
LHC-ALICE
TPC
PHOS
Muon arm
TOF
TRD
HMPID
ITS
TRD

## Slide 17: 遷移輻射検出器（TRD） 構造と原理
TRD : Radiator + Drift Chamber
  Anode wires：直径20μm、Au
  Cathode wires：直径75μm、Cu
  Cathode pad：6.5mm×75.3mm~8.0mm×101.1mm
  Drift electrode：厚さ50μm アルミナイズドマイラー箔
  ガス：Ｘｅ＋CO2 (85%+15%)
30mm
3.5mm
0V
1.4kV
-2.1kV
0V
3.5mm
42mm
TR-Photon :
誘電率の違う物質中を光速の粒子が通過するときに放射され、強度はγ因子に比例する。
⇒質量差の大きなe/πの識別に適している。

## Slide 18: TRD の出力
TR-photonはドリフトチャンバーに入射後すぐに吸収されており、電子にのみ、TR-photonからのシグナルが確認できる。
TR photonによるシグナル
増幅領域のシグナル
1eventに対する出力波高
全イベントでの平均波高
赤：電子
青：π粒子

## Slide 19: Event selection
Charge vs pad number (accept region)
Pad number
トラッキングにおけるフィット関数（直線）のy切片と傾き
Ｙ切片
傾き
トラッキング
PID

## Slide 20: TRD出力
Pad response function
Track by center of gravity
エネルギー損失は3pad分
Redidual of center of gravity from fitting function
φ=10°
θ=16°

## Slide 21: PID Method : Likelihood Method (LQ, LQX, 2DLQ)
全時間領域における、
エネルギー損失（波高分布の積分値）による粒子識別法。
電子らしさ（Likelihood）を以下で定義する。
積分、規格化
赤：電子
青：π粒子

## Slide 22: PID Method : Likelihood Method (LQ, LQX, 2DLQ)
LQに加え、最も大きな電荷が検出された時間を用いる。
Likelihoodは以下の式により定義。
積分、規格化
規格化
赤：電子
青：π粒子

## Slide 23: Neural Network
X:input H:hidden O:output T:teacher signal
W,V:重み
Ep:誤差
f:シグモイド関数
a:学習率
b:モーメンタム
シグモイド関数

## Slide 24: 2DLQ vs Neural Network for π
2～3%

## Slide 25: 2DLQ vs Neural Network for e
１～2%

## Slide 26
L>0.98の電子
L<0.02の電子
L<0.02のπ
L>0.98のπ

## Slide 27: Mispid pion
Pion in L>0.99
ダブルトラック？？
Mispid πの平均波高

## Slide 28: Electron efficiency vs pion efficiency