## Slide 1
２９ｐSG-4
PHENIX実験におけるp+p衝突実験のためのTime Zero Counterの開発
筑波大物理 、BNLA 鶴岡裕士、小野雅也、相澤美智子、江角晋一、加藤純雄、 佐藤進、鈴木美和子、箱崎大祐、三明康郎、中條達也A
Development of Time Zero Counter for p + p collisions at RHIC-PHENIX experiment
Univ. of Tsukuba , BNLA H.Tsuruoka , M.Ono , M.Aizawa , S.Esumi , S.Kato, A.Kiyomichi , S.Sato , M.Suzuki , D.Hakozaki , Y.miake , T.chujoA
米国ブルックヘブン国立研究所の衝突型高エネルギー重イオン加速器RHICにて2000年6月より =130GeV/Aでの金原子核ビーム相互の衝突が確認された。
さらに、本年はより高いルミノシティでの金・金衝突実験が行われるが、その後に系統的比較のために同一エネルギーにおける陽子・陽子衝突実験も行われる予定である。
ところが、金・金衝突に比べ陽子・陽子衝突では粒子多重度が低いため既存のスタートカウンターであるBeam Beam Counterでは十分にトリガーできないと考えられる。したがって、新たなスタートカウンター（Time Zero Counter）が必要である。
Time Zero Counterに求められる性能は主として以下の3点である。①トリガーを得るためにTime Zero Counterが覆う立体角が飛行時間測定器の立体角より大きいこと。②粒子識別のためにスタートカウンターとしての時間分解能が十分良いこと。
③Time Zero Counterの設置される予定の場所は高磁場下（～3000gauss）であるが、それでも良い時間分解能で運用できること。
本講演では陽子・陽子実験専用のスタートカウンターの開発、設計、光電子増倍管の磁場に対する性能評価、およびKEKにおけるテストビーム実験の結果を報告する。
Time Zero Counter の外観
Beam Line
シンチレーターに光電子増倍管を はさんだ両読み型飛行時間測定器
KEKテスト実験のデータ
横軸は両読みした際の時間分解能で1ch=25psecより、時間分解能は61.5±0.5[psec] (ただし、シンチレーターの厚さは2cm)